ДОРОЖНІЙ КОНТРОЛЕР ДК–АТ

Дорожній контролер ДК–АТ призначений для керування сигналами світлофора на локальному (окремому) перехресті.

ДК–АТ відповідає вимогам національних стандартів України ДСТУ 4157-2003, ДСТУ 4158-2003 та суттєво перевершує за функціональністю, технічними та експлуатаційними характеристиками морально застарілі аналогові дорожні контролери ДКМ, УК, ДКЛ-А та їм подібні. Програмування ДК–АТ здійснюється персоналом з персонального комп’ютеру або ноутбуку в зручному діалоговому режимі на місті установки контролеру.

При наявності запасного (змінного) модулю керування його можна автономно (без контролеру) і завчасно запрограмувати в будь-якому зручному для персоналу з обслуговуванню місці, тоді на світлофорному об’єкті достатньо буде лише замінити їм робочий модуль керування контролером.

ДК-АТ має чотири основні виконання, що відрізняються кількістю (від 1 до 4) силових модулів, кожен з яких має 8 незалежних вихідних силових ланцюгів.

ДК-АТ може додатково комплектуватись:

- повіреним електролічильником;

- запасним (змінним) модулем керування;

- модулем сполучення з табло викликаним пішохідним ТВП або з детекторами транспорту;

# ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ДК-АТ

- Кількість завчасно записаних різноманітних часових програм (за часом доби, днями тижня і т.д.), активованих автоматично за вбудованим в ДК таймером – не більше восьми.

- Обслуговування в залежності від виконання 8, 16, 24 або 32 незалежних вихідних силових ланцюгів.

- Захист вихідних силових ланцюгів від перенавантажень та коротких замикань.

- Безконфліктне ввімкнення світлофорного оберту та безконфліктний автоматичний перехід в задані часові інтервали доби із режиму регулювання руху в режим жовтого миготливого сигналу і назад.

- Блокування конфліктних ситуацій з переведенням об’єкту в режим «ВС» (вимкнення світлофорів).

- Контроль справності вихідних силових ланцюгів (забезпечується як для лампових світлофорів, так і для світлодіодних світлофорів з малим струмом споживання).

- Автоматична самодіагностика при ввімкненні і в процесі роботи з виведенням на вбудований індикатор коду невідповідності (розшифрування кодів помилок приведена в керівництві по експлуатації ДК–АТ).

## ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДК-АТ

Напруга живлення – однофазна електромережа 220 В з частотою 50 Гц

Власна потужність споживання – не більше 30 ВА

Максимальний струм, комутовуваний кожним вихідним силовим ланцюгом – 3 А

Сумарний максимальний струм, комутовуваний вихідними силовим ланцюгами - 40 А

Інтервал зміни тривалості основних і додаткових тактів – 1...255 с

Дискретність регулювання часу цикла перемикань – 1 с

Робочий діапазон температури навколишнього повітря – від  - 40 °С  до  + 65 °С