Прожектор светодиодный ДО-150-ХХ-АТ*.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для освещения открытых и закрытых территорий промышленных, сельскохозяйственных и спортивных объектов, для установки на портовых, башенных, козловых кранах и других механизмах, а также для подсветки мест видео наблюдения и архитектурных форм и зданий.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света – светодиоды XML-2 CREE

- Оптика Ledil,

- Цветовая температура – 4000 – 6500 К

- Типовое значение светового потока источника света – 17300 лм

- Класс светораспределения по ГОСТ 17677 – П (прямого света)

- Тип кривой силы света (КСС) по ГОСТ 17677 – Д (косинусная)

- Коэффициент цветопередачи - 75

- Диапазон температур окружающей среды -  от - 40 оС до + 40 оС

- Напряжение питания - 220±30 В; 50 Гц

- Номинальная потребляемая мощность – 160  Вт

- Коэффициент мощности (cos φ) – 0,9

- Ресурс источника света по критерию уменьшения светового потока на 30 % – не менее 50 000 ч

- Класс защиты от поражения электрическим током по ДСТУ IЕС 60598-1:2002-I

- Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP54

- Габаритные размеры  – 450x240x85 мм

- Масса - не более 5,8 кг

Расчетные значения освещенности и площади

| Расстояние, м | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освещенность, лк | 5,6 | 9 | 16 | 23 | 36 | 64 | 140 |
| Освещаемый квадрат (сторона, м) | 35 | 28 | 20 | 17 | 14 | 10 | 7 |

* - ХХ в названии, условные обозначения:

- первый Х - тип светодиода (0 - Seoul Semicondactor, 1 - Cree);

- второй Х - угол рассеивания светового потока (1 - 120°; 2 - 70°; 3 - 55°; 4 - 30°; 5 - 15°).