Прожектор світлодіодний ДО-60-ХХ-АТ*

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для освітлення відкритих та закритих територій промислових, сільськогосподарських та спортивних об’єктів, для встановлення на портових, баштових, козлових кранах та інших механізмах, а також для підсвічування місць відео нагляду та архітектурних форм та будівель.

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Джерело світла – світлодіоди  XM-L2 CREE

- Температура кольору – 4000 - 6500 К

- Типове значення світлового потоку джерела світла – 6 500 лм

- Клас світлорозаоділення згідно з  ГОСТ 17677-82 – П (пряме світло)

- Тип кривої сили світла (КСС) згідно з ГОСТ 17677-82 – Д (косінусна)

- Індекс кольоропередачі - 75

- Діапазон температур оточуючого середовища – від - 40 оС до + 40 оС

- Напруга електроживлення - 220±30 В; 50 Гц

- Номінальна споживана потужність – 60 Вт

- Коефіцієнт потужності (cos φ) – 0,95

- Ресурс джерела світла згідно з критерію зменшення світлового потоку на  30 % – не менш 50 000 г

- Клас захисту від ураження електричним струмом згідно з ДСТУ IEC 60598-1:2002 –  I

- Ступень захисту від впливу оточуючого середовища згідно з ДСТУ IEC 60598-1:2002  – IP54

- Габаритні розміри – 485x190x110 мм

◊    Вага – не більш ніж 4 кг

* - ХХ у назві, умовні позначення:

- перший Х – тип світлодіода (0 - Seoul Semicondactor, 1 - Cree);

- другий  Х – кут розсіювання світлового потоку (1 - 120°; 2 - 70°; 3 - 55°; 4 - 30°; 5 - 15°).