Модулі світлодіодні пішохідні з табло відліку часу

МСІ/МС-200(300)-КП-З-АТ

МСІ/МС-200(300)-ЗП-К-АТ

Модулі світлодіодні пішохідні МСІ/МС-200(300)-КП-З-АТ та МСІ/МС-200(300)-ЗП-К-АТ відрізняються від звичайних модулів пішохідних світлофорів інтегрованими в них табло відліку часу (ТВЧ), на якому відображається зворотній відлік часу роботи робочого сигналу. Колір цифр індикації відліку часу відповідає кольору ввімкненого сигналу світлофора.

Застосування табло відліку часу в пішохідних світлофорах суттєво підвищує безпеку дорожнього руху, дозволяючи, пішоходам, особливо с обмеженими можливостями, оцінити можливість перетину проїжджої частини без утворення аварійної ситуації.

Модулі МСІ/МС-200(300)-КП-З-АТ та МСІ/МС-200(300)-ЗП-К-АТ не вимагають особливих умов для улаштування, монтуються безпосередньо в корпус звичайних двосекційних світлофорів, що експлуатуються. Підключення МСІ/МС-200(300)-КП-З-АТ та МСІ/МС-200(300)-ЗП-К-АТ не потребується виділення окремих силових ланцюгів та зміни програм роботи дорожнього контролера. Світлодіодні модулі з ТВЧ сумісні з усіма типами дорожніх контролерів, що застосовуються в Україні, та відповідають всім обов’язковим вимогам національного стандарту ДСТУ 4092-2002.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Діаметр робочої поверхні розсіювача, мм	200/300

- Номінальна напруга живлення, В	 220±40

- Споживана потужність однієї секції світлофора,  Вт, не більше	         10

- Осьова сила світла сигналів, Кд, не менше	         50

- Розмір цифр відліку часу, мм, не менше                                                     128х66/172х90

- Діапазон температур навколишнього середовища, ˚С                                 від -40 до +60

Департамент ДАІ МВС України, листом від 02.09.2011 № 4/7-8108 дозволив використання світлофорів з модулями МСІ/МС-200-КП-З-АТ та МСІ/МС-200-ЗП-К-АТ на дорогах України.