Cветодиодный осветительный модуль МСО-1-АТ

Типовая диаграмма направленности излучения

НАЗНАЧЕНИЕ

Энергоэффективный светодиодный источник света для осветительных приборов или

может устанавливаться в ламповые светильники вместо патрона с лампой

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

◊  Источник света – светодиодный осветительный модуль серии Acriche (Seoul Semiconductor) 
типа AХ3221

◊     Класс источника света по энергоэффективности - А

◊  Электропитание – сеть освещения 220 В 50 Гц, соответствующая действующим в Украине требованиям

◊    Номинальная потребляемая мощность – 4,4 Вт

◊    Цвет излучения – по выбору Заказчика:

W - чистый белый (кореллированная цветовая температура 6300 К, по сравнению с цветом

излучения  N  обеспечивает повышенную различимость конфигурации предметов)

N - теплый белый (кореллированная цветовая температура 3000 К, по сравнению с цветом

излучения  W  обеспечивает повышенный комфорт)

◊    Световой поток:

195 лм – при цвете излучения W

150 лм – при цвете излучения N

◊    Коэффициент цветопередачи - 70

◊    Коэффициент полезного действия по величине светового потока равен коэффициенту

пропускания защитного стекла используемого светильника

◊   Ширина диаграммы направленности излучения светильника определяется шириной диаграммы

направленности излучения светодиодного модуля Acriche (110оС градусов по половинному уровню

светового потока) и характером рассеивания излучения защитным стеклом светильника.

◊   Срок службы светильника – не менее 35 тысяч часов наработки по критерию уменьшения

светового потока не более чем на 30 %

◊    Рабочий диапазон температур окружающего воздуха – от  -30оС до +40оС

◊   Экологическая безопасность светодиодного модуля Acriche - подтверждена сертификатом RoHS

# Text boxes

Относительная сила света

Угол (градусы)