СВІТЛОФОРИ ПІШОХІДНІ З ВІДЛІКОМ ЧАСУ

----------------------------

Світлофори пішохідні з відліком часу П1.1.ТВЧ1-01-АТ та П1.2.ТВЧ2-01-АТ призначені для регулювання руху пішоходів. Відрізняються від звичайних пішохідних світлофорів тим, що в них інтегровано табло відліку часу (ТВЧ), яке працює разом з сигналами червоного та зеленого кольорів, а в непрацюючій в даний момент секції висвітлюється в секундах час, який залишається до моменту вимкнення працюючого сигналу світлофора. Колір цифр індикації відліку часу відповідає кольору ввімкненого сигналу світлофору.

Застосування ТВЧ суттєво підвищує безпеку дорожнього руху, особливо для інвалідів, що пересуваються на колясках, для пішоходів з обмеженими можливостями пересування, а також для школярів.

Перевага світлофорів пішохідних з відліком часу П1.1.ТВЧ1-01-АТ та П1.2.ТВЧ2-01-АТ полягає в тому, що вони не потребують додаткового місця для розміщення додаткової секції відліку часу та встановлюються на місце звичайного двосекційного пішохідного світлофору.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Діаметр робочої поверхні розсіювача, мм	200/300

- Напруга живлення, В	220±40

- Споживана потужність однією секцією світлофора, Вт, не більше 	10

- Осьова сила світла сигналів, Кд, не менше	50

- Розмір цифр відліку часу, мм, не менше 	128х66/172х90

- Діапазон температур навколишнього середовища, ◦С	від -40 до +60

Для підключення світлофорів пішохідних з відліком часу не потрібно виділення окремих силових ланцюгів та зміни програми дорожнього контролеру. Світлофори  П1.1.ТВЧ1-01-АТ та П1.2.ТВЧ2-01-АТ сумісні з усіма основними типами дорожніх контролерів, що застосовуються в Україні.

Світлофори П1.1.ТВЧ1-01-АТ та П1.2.ТВЧ2-01-АТ відповідають ТУ У 31.6-14228451-007:2007 та всім обов’язковим вимогам національного стандарту ДСТУ 4092-2002. Департамент ДАІ МВС України, листом від 18.03.2011 № 4/7-2925, дозволив використання світлофорів транспортних з відліком часу на дорогах України. Сертифікат відповідності № UA1.035.0178131-12 дійсний  до 27.08.2017.