Пульт управления светофором

ПУC-АТ

Пульт управления светофором ПУC-АТ (далее пульт) предназначен для ручного переключения отображаемого светофором (или группой светофоров) сигналов красного или зеленого цвета.

Управление осуществляется при помощи переключателя состояния светофора.

Пульт предназначен для установки внутри помещения или под навесом.

Ввод проводов осуществлять через уплотнительные муфты или втулку проходную.

Входное напряжение подается на клеммы «Вх.Фаза 220В» и «Вх.Нейтраль» внутреннего клеммника.

Фазное выходное напряжение для красной секции подается на клемму «Вых.Красный», для зеленой секции на клемму «Вых.Зеленый»,  клемма «Вых.Нейтраль» общая для нулевых проводов  красной и зеленой секции.

Визуальный контроль наличия входного и выходного напряжения осуществляется при помощи сигнальных индикаторов.

Возможна поставка пульта в исполнении для светофоров с напряжением питания 12В, 24В и 36В.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В ………………………….…........................220±20

Мощность потребления, Вт, не более………………………….…..5

Габаритные размеры Д(Ш(В, мм, не более………………………160(120(100

Коммутируемый ток, А, не более…………………………………..2

Степень защиты…………………………………………………..… IP50