Светофоры дублирующие Т3.1 – Т3.4-АТ.

Светофоры транспортные светодиодные серии Т3 предназначены для дублирования сигналов светофоров Т 1.1 - Т 1.12, в случае, если их видимость затруднена для водителя первого транспортного средства, которое остановилось возле стоп линии на крайней полосе проезжей части данного направления.

Транспортные светофоры типа 3 необходимо размещать под соответствующими светофорами типа Т 1.1 - Т 1.12.

Источником света служат модули светодиодные (МС) размером 100 мм.  МС встраиваются внутрь корпуса светофора.

Корпус изготовлен из металла и покрыт  	      порошковой краской.

Основные технические характеристики

- Диаметр рабочей поверхности рассеивания, мм			100

- Напряжение питания, В							220 ±40

- Мощность потребления одного модуля, Вт, не более 		4

- Осевая сила света, кД, не менee:

красная и зеленая секции 						15

желтая секция 								20

- Диапазон температур окружающей среды, Сº 			от -40 Сº до + 60 Сº

- Габаритные размеры, мм  							550х170х240

- Вес, кг, не болеe								4

Светофоры могут быть с боковой секцией (слева или справа).

Светофоры серии Т3 соответствуют требованиям национального стандарта ДСТУ 4092-2002.