Светофоры трамвайные Т5.1 и Т5.2-АТ.

Транспортные светофоры серий Т 5.1 и Т 5.2 применяются для бесконфликтного  регулирования движением трамваев, а так же маршрутных автобусов и троллейбусов, которые двигаются по специально выделенной полосе движения.

Источником света служат модули светодиодные (МС) с диаметром апертуры рабочей поверхности 100 мм.  МС встраиваются внутрь корпуса светофора.

Корпус светофора изготовлен из металла и покрыт порошковой краской.

В зависимости от типа дорожного контроллера, светофор может исполняться с двумя вариантами потребляемой мощности (оговаривается с заказчиком при заказе).

Основные технические характеристики:

- Диаметр рабочей поверхности рассеивателя - 	100 мм

- Напряжение питания -  				220 ±40 В

- Мощность потребления одного модуля:

- вариант 1 -  		не более 7 Вт

- вариант 2 -  		не более 17 Вт

- Осевая сила света -  					не менee 25 кД

- Диапазон температур окружающей среды -  	от -40 Сº до + 60 Сº

- Габаритные размеры - 					не более  500х400х210 мм

- Вес -  							не болеe 6 кг

Варианты монтажа:  на штанге,  к столбу,  на трос.

Светофоры серии Т5 соответствуют требованиям национального стандарта ДСТУ 4092-2002.