Устройство звукосигнальное ориентации УЗСО-АТ

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

УЗСО-АТ предназначено для повышения эффективности передвижения и ориентации людей с ограниченными возможностями зрения и движения в общественных местах и объектах, таких как подземные переходы, входы в метро и других местах, которыми регулярно пользуется эта категория людей.

ФУНКЦИИ ПРИБОРА

- воспроизведение сигналов ориентации;

- ручная настройка громкости воспроизводимых сигналов;

- возможность ручного выбора типа сообщения;

- контроль текущего времени суток;

- включение и выключение сигнала ориентации по текущему времени суток

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  - Звуковые сигналы ориентации:

период гудков сигнала, с	от 1 до 9

длительность гудков сигнала, мс	от 20 до 500

частота звукового сигнала, Гц	от 500 до 4000

  - Уровень звука сигнала ориентации

минимальный, дБ	30

максимальный, дБ	90

  - Количество типов сообщений	8

  - Габаритные размеры, мм, не более 	133х205х110

  - Масса, кг, не более	1,3

  - Номинальное напряжение питания, В	220±30

  - Частота сети питания переменного тока, Гц	50±1

  - Вид климатического исполнения У категории размещения 2 согласно ГОСТ 15150-69